Załącznik do Uchwały Nr XXV/155/2009

Rady Miasta Stoczek Łukowski

Z dnia 17 listopada 2009 roku

# P R O G R A M

# USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW

# ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

# Z TERENU MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI

# NA LATA 2010 – 2032

# Stoczek Łukowski, listopad 2009

· 1 ·

# Spis treści

- Wprowadzenie............................................................................................3

- Podstawa opracowania...............................................................................4

- Charakterystyka azbestu i wyrobów zawierających azbest........................5

- Informacja o ilości i rodzaju występujących na terenie miasta wyrobów zawierających azbest..................................................................................5

- Cele i zadania programu – kierunki działań................................................6

- Korzyści społeczne i ekonomiczne wynikające z realizacji programu........7

  - Korzyści społeczne ..............................................................................7

  - Korzyści ekonomiczne..........................................................................7

- Podsumowanie  .......................................................................................... 7

- 2  -

# 1.   WPROWADZENIE

Azbest był minerałem znanym i szeroko stosowanym od stuleci ze względu na swoje właściwości, które charakteryzują się niepalnością, odpornością na czynniki chemiczne i wytrzymałością  na czynniki mechaniczne oraz łatwością łączenia się z innymi materiałami.

Przemysłowe wykorzystanie azbestu nastąpiło w początkowym okresie XX wieku, natomiast apogeum jego stosowania to lata 70-te i 80-te XX wieku.

W tym okresie wydobywano kilka milionów ton tego minerału rocznie.

W szczytowym okresie azbest wchodził w skład ponad 3000 produktów.

W Polsce największe zastosowanie miały wyroby z azbestocementu (zawierające 10 – 15 % azbestu) – głównie płyty azbestowo – cementowe faliste,  które  stosowane były jako pokrycia dachowe,  szczególnie na terenach wiejskich.

W mniejszym stopniu azbestocement stosowany był do produkcji rur wodociągowych i kanalizacyjnych oraz do budowy przewodów kominowych

i zsypów.

Szacuje się, że na terenie całego kraju znajduje się 15,5 mln Mg wyrobów zawierających azbest z czego w województwie lubelskim 820 tys. Mg, głównie to płyty azbestowo – cementowe  -   811,5 Mg.

W powiecie łukowskim znajduje się 88,8 tys Mg płyt azbestowo – cementowych, a w mieście Stoczek Łukowski – 240,4 Mg płyt azbestowo – cementowych.

Program krajowy przewiduje, że całkowita likwidacja  azbestu nastąpi do roku 2032.  Do tego czasu wszystkie elementy zawierające azbest mają się znaleźć na odpowiednio przygotowanych składowiskach. Azbest przechowywany w odpowiednich warunkach nie stanowi bowiem zagrożenia dla ludzi.

W województwie lubelskim obecnie funkcjonują  dwa składowiska przyjmujące odpady zawierające azbest, a wolna pojemność składowisk przeznaczonych do przyjmowania  odpadów z azbestem wynosi ok. 137 000 m³.

Są to składowiska  :   w Kraśniku (Piaski, Zarzecze II) i w Poniatowej Wsi.

Składowiska te zlokalizowane są w sąsiadujących ze sobą powiatach – opolskim i kraśnickim:

· 3 ·

| Nazwa | Składowisko odpadów niebezpiecznych |
| --- | --- |
| Miejscowość | Poniatowa Wieś |
| Gmina | Poniatowa |
| Zarządca | Przedsiębiorstwo Gosp. Komunal. Sp. z o.o. |
| Telefon kontaktowy | 502 625 668 |
| Kody przyjmowanych odpadów | 170106,170204,170409,170903,160212,160111, 160121,150202 |

| Nazwa | Składowisko odpadów z 2 wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne |
| --- | --- |
| Miejscowość | Kraśnik – Piaski, Zarzecze II |
| Gmina | Kraśnik |
| Zarządca | P.U.W-B, WOD-BUD Sp. z o.o. |
| Telefon kontaktowy | 603 172 750 |
| Kody przyjmowanych odpad | 170601, 170605 |

W latach 2010 – 2032 niezbędnym jest wybudowanie minimum dwóch składowisk odpadów zawierających azbest z uwzględnieniem lokalizacji jednego z nich w części północnej województwa lubelskiego.

Pomyślna realizacja zamierzeń związanych z usuwaniem azbestu w dużym stopniu zależy od zaangażowania właścicieli obiektów i zadeklarowanej im pomocy finansowej ze strony samorządu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Użytkowanie i usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz gospodarowanie odpadami azbestowymi wymaga szczególnego postępowania, na ściśle określonych zasadach. Minister Gospodarki stosownymi rozporządzeniami ustalił zasady użytkowania  oraz warunki usuwania wyrobów zawierających azbest (Rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2004 r. – Dz. U. Nr 71, poz.649). Opracowanie  programu usuwania wyrobów zawierających azbest wynika bezpośrednio z art. 162 ustawy Prawo ochrony środowiska, stwierdzającego, że wykorzystywane substancje stwarzające  szczególne zagrożenie  dla środowiska podlegają sukcesywnej eliminacji.

· 4 ·

3. CHARAKTERYSTYKA  AZBESTU

# I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST.

Azbest posiada unikalne właściwości chemiczne i fizyczne. Odporność azbestu na działanie wysokich temperatur  (1500° C) jest zaletą , dzięki której znalazł on szerokie zastosowanie jako surowiec niepalny  w różnego rodzaju wyrobach. Chorobotwórcze działanie azbestu  jest wynikiem wdychania uwalnianych do powietrza włókien azbestu z uszkodzonych wyrobów zawierających azbest. Na naruszenie struktury płyt, duży wpływ mają warunki klimatyczne oraz zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, które to czynniki powodują , iż dochodzi do erozji płyt, tworzenia się wżerów, odpryskiwania warstw materiału zawierającego azbest i pękania płyt. Następstwem uszkodzeń jest uwalnianie się włókien azbestowych do powietrza co stanowi zagrożenie dla ludzi przebywających w najbliższym otoczeniu. Wobec uznania  szkodliwego wpływu włókien azbestu na zdrowie człowieka

w latach 90-tych ubiegłego wieku wprowadzono zakaz jego stosowania na terytorium Polski . Wyroby zawierające azbest, a w przypadku ich usunięcia, odpady zawierające azbest stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zagrożenie dla środowiska.

4. INFORMACJA O ILOŚCI I RODZAJU WYSTĘPUJĄCYCH NA

# TERENIE MIASTA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST.

Wyroby zawierające azbest, znajdujące się na terenie miasta Stoczek Łukowski to przede wszystkim płyty dachowe azbestowo – cementowe (eternit) stanowiące pokrycia dachowe budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz niewielkie ilości rur wodociągowych. Z przeprowadzonej inwentaryzacji  pokryć dachowych zawierających azbest wynika , że na terenie miasta użytkowanych jest 106 budynków mieszkalnych pokrytych eternitem o łącznej powierzchni 11 500 m²  i masie: 125 Mg  oraz  144 budynki gospodarcze o łącznej powierzchni pokrycia

10 500 m² i masie 110 Mg.

Ponadto dwa budynki wielomieszkaniowe (wspólnoty mieszkaniowe) o łącznej powierzchni pokrycia 500 m² i masie 5,4 Mg.  Długość wodociągu z rur azbestowo – cementowych wynosi ok. 1,5 km.

· 5 ·

# 5. CELE I ZADANIA PROGRAMU – KIERUNKI DZIAŁAŃ.

14 maja 2002 roku Rada Ministrów przyjęła  „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terytorium Polski”, w którym zakłada się,

że wyroby nieuszkodzone i pozostające w dobrym stanie technicznym mogą być wykorzystywane  do roku 2032. Program nakłada na gminy następujące zadania:

- uwzględnienie problemu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  w gminnych planach gospodarki odpadami,

- rozpowszechnianie informacji o zagrożeniach powodowanych przez azbest i wyroby zawierające azbest,

- sporządzenie wykazu obiektów, w których występują elementy zawierające azbest.

Podstawowym celem Programu jest sukcesywne usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Stoczek Łukowski a co za tym idzie – wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu.

Program zakłada w przedziale czasowym 2010 – 2032, całkowite usunięcie  azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Stoczka Łukowskiego.

Przyjmuje się następujący harmonogram usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest:

| Lp. | Rodzaje wyrobów zawierających azbest | Przedział czasowy | Przewidywana do usunięcia ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płyty azbestowo - cementowe | 2010 - 2012 | 4500 m² |
| 2. | Płyty azbestowo - cementowe | 2013 - 2022 | 10500 m² |
| 3. | Rury wodociągowe azbestowo - cementowe | 2013 - 2022 | 15 Mg |
| 4. | Płyty azbestowo - cementowe | 2023 - 2032 | 7500 m² |
| 5. | Rury wodociągowe azbestowo – cementowe | 2023 - 2032 | 30 Mg |

# W tym celu realizowane będą następujące zadania:

-Edukacja mieszkańców o szkodliwości azbestu oraz edukacja  w zakresie

obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.

· 6 ·

-Utworzenie bazy danych o miejscach i ilościach występowania wyrobów

zawierających azbest.

-Mobilizowanie właścicieli budynków do usuwania wyrobów zawierających

azbest poprzez ich edukowanie i  stworzenie systemu pomocy finansowej.

# -Podejmowanie działań w kierunku pozyskania funduszy ze źródeł

zewnętrznych na realizację Programu.

-Wymiana rur wodociągowych z azbestu.

-Bieżące monitorowanie realizacji Programu i okresowa ocena wykonania

założeń zawartych w Programie.

-Przedkładanie marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i

miejscach występowania substancji (w tym azbestu) stwarzających

szczególne  zagrożenie dla środowiska .

-Okresowa weryfikacja i aktualizacja Programu.

# 7. KORZYŚCI SPOŁECZNE I EKONOMICZNE WYNIKAJĄCE

# Z REALIZACJI PROGRAMU.

7.1  Korzyści społeczne:

- oczyszczenie miasta ze szkodliwych dla zdrowia wyrobów i uzyskanie

zmniejszenia emisji niebezpiecznych substancji,

- przedłużenie okresu użytkowania obiektów budowlanych oraz uzyskanie

lepszych parametrów eksploatacyjnych,

- poprawa wyglądu zewnętrznego budynków i budowli,

- wzrost atrakcyjności terenów turystycznych,

- wzrost atrakcyjności terenów oczyszczonych z azbestu dla inwestorów krajowych i zagranicznych.

7.2 Korzyści ekonomiczne:

- wzrost wartości nieruchomości,

- przyrost wartości gruntów na terenie miasta,

- poprawa stanu technicznego i estetycznego obiektów.

## 8. PODSUMOWANIE.

Pomimo zakazu stosowania azbestu w nowych budynkach i technologiach azbest będzie elementem struktury wielu obiektów jako materiał wbudowany jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Należy pamiętać, że nie jest szkodliwa sama obecność w budynku materiałów zawierających azbest.

· 7 ·

Niebezpieczeństwo pojawia się w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z tymi elementami, na skutek czego mogą one stać się niebezpieczne będąc źródłem emisji włókien azbestowych do powietrza.

Bardzo ważne jest zastosowanie się właścicieli i zarządców obiektów budowlanych do obowiązku prowadzenia okresowych kontroli i oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest oraz przekazywania właściwym jednostkom danych o ilości, stanie i miejscu występowania azbestu. Istotna jest również  świadomość  przedsiębiorców wykonujących  prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Wykonywanie  tych prac wyłącznie przez wyspecjalizowane i uprawnione w tym zakresie firmy, pozwoli wyeliminować zagrożenie  wynikające z nieprawidłowego ich prowadzenia.

Z tego względu jednym z głównych  celów niniejszego programu jest przybliżenie jak najszerszym kręgom społeczeństwa  problematyki bezpiecznej eksploatacji i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Zaproponowana  forma dofinansowania dla właścicieli obiektów i urządzeń zawierających azbest, stawia jako warunek udzielenia pomocy, spełnienie wszystkich wymogów formalnych  dotyczących informowania o tych wyrobach oraz prowadzenia prac  przy usuwaniu azbestu przez uprawnione podmioty.

Przewiduje się, że w kolejnych latach z wyprzedzeniem będziemy otrzymywali informacje od właścicieli obiektów o planowanych robotach w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest. Pozwoli to, stosunkowo precyzyjnie planować środki niezbędne do realizacji  tego zadania w ramach pomocy finansowej udzielanej właścicielom obiektów i przyczyni się do stopniowego eliminowania wyrobów zawierających azbest z naszego otoczenia , co jest zasadniczym celem Programu.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA

mgr inż. Piotr Kaczor

8